| «СОГЛАСОВАНО»: Генеральный директор ЗАО «ЛенТИСИЗ» | «УТВЕРЖДАЮ»: Генеральный директор ООО «__________» |
| --- | --- |
| ______________ «____» ___________202_ г. | ______________ «____» ___________ 202_ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение обследования технического состояния зданий окружающей застройки попадающих в зону возможного влияния при строительстве «название нового сооружения» по адресу: «адрес нового сооружения».

| № п/п | Наименование требования | Содержание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проведения работ | Договор № «номер» от «число» «месяц» 2022 года. |
| 2. | Наименование Заказчика, адрес, реквизиты | ООО «__________» ИНН: __________ ОРГН: __________ КПП: __________ Юридический адрес: __________ |
| 3. | Наименование организации, выполняющей работы, | ООО «Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений Санкт-Петербург» (ООО «БЭиСПР СПб») ИНН 7838062128/ КПП 783801001 Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом № 113, литера А, помещение 17-Н Офис 405 Фактический адрес: Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом № 113, литера А, помещение 19-Н Офис 610 Телефон: 8 (812) 242-80-75 |
| 4. | Цель проведения технического обследования | Определение текущего технического состояния основных несущих строительных конструкций и зданий в целом (включая определение категории технического состояния) с выдачей рекомендаций по их дальнейшей безопасной эксплуатации |
| 5. | Сведения об объектах, попадающих в зону влияния | 1. «Адрес здания, подлежащего обследованию» 2. «Адрес здания, подлежащего обследованию» ... «Адрес здания, подлежащего обследованию» |
| 6. | Требования к организации | Наличие действующих удостоверений СРО, свидетельств о допуске и других необходимых разрешений на выполнение всех видов работ согласно данному заданию |
| 7. | Состав работ | 1). Сбор и анализ исходных данных по обследуемому объекту. 2). Проведение обмерных работ в объеме необходимом для проведения данного обследования. 3). Обследование технического состояния основных несущих строительных конструкций обследуемых зданий: Визуальный осмотр и освидетельствование основных строительных конструкций; Выявление дефектных участков и оценка степени повреждений; Фотофиксация дефектов и повреждений; Составление ведомостей дефектов и повреждений; Инструментальное обследование основных несущих конструкций неразрушающими методами; Проходка шурфов у обследуемых зданий для освидетельствования конструкций и технического состояния фундаментов; Геодезический контроль (при необходимости) имеющихся деформаций зданий: крен, неравномерная осадка; Выполнение поверочных расчетов фундаментов здания (определение расчетного сопротивления и несущей способности грунта в основании). 4). Составление технического заключения по состоянию основных несущих строительных конструкций и зданий в целом (включая определение категории технического состояния) с выдачей рекомендаций по их дальнейшей безопасной эксплуатации |
| 8. | Отчетная документация | Отчеты по обследованию технического состояния зданий содержат: Графические материалы (планы, разрезы); Ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций; Фотофиксация дефектов и повреждений; Поверочные расчеты фундаментов; Описание конструктивной схемы и основных несущих конструкций зданий; Заключение по техническому состоянию основных несущих конструкций и зданий в целом |
| 9. | Требования к объему, составу работ и предоставляемой документации | Выполняется в соответствии: • ФЗ № 384 от 30.12.2009 Технический регламент безопасности зданий и сооружений; • ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; • СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; • ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий; • CП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; • СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; • СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции; • ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге |
| 10. | Срок выполнения работ | Согласно договору с момента его подписания, передачи всех исходных данных (см. п. 12) и обеспечения допуска «Исполнителя» в обследуемые здания |
| 11. | Количество экземпляров отчетов | «Исполнитель» передает «Заказчику» техническое заключение в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе (CD-диск или USB-флеш-накопитель) |
| 12. | Исходные данные | • Планы ПИБ и технические паспорта всех зданий, подлежащих обследованию; • Материалы инженерно-геологических изысканий с учетом срока их давности (не более 2-х лет с момента окончания выполненных изысканий до начала обследования); • Топографический план участка обследования с указанием подземных инженерных сетей; • Результаты предыдущих технических обследований зданий (если такие имеются); |
| 13. | Особые условия | • Заказчик обеспечивает допуск Исполнителя на объект обследования; • Заказчик передает и согласовывает с «Собственником» или «Управляющей компанией» обследуемых зданий схемы расположения фундаментных шурфов, разработанные «Исполнителем» |